Tabelle 1	Konstruktionsbeispiele „Holzfenster 2012“ mit berechneten UW-Werten
(stark vereinfachte schematische Darstellung ohne relevante Detaillösungen)

| Typ | Konstruktionsdetails | UW-Wert in W/(m² K) |
| --- | --- | --- |
|  | Holz | MIG1 | Dämmstoff | Sonstiges |  |
| Standard-fenster |  | Fichte | 3-fach-MIG (Ug= 0,7 W/(m² K)) | – | – | 0,89 |
| Standard-fenster + th. mod. Pappel |  | mod. Pinus radiata, th. mod. Pappel, Fichte | 3-fach-MIG (Ug= 0,7 W/(m² K)) | – | – | 0,87 |
| Standard-fenster + Dämmung BR |  | Fichte | 3-fach-MIG (Ug = 0,7 W/(m² K)) | Polyurethan (λ = 0,019 W/(m K)) | Dämmstoff nur im Blendrahmen | 0,85 |
| Standardfenster + Dämmung BR + th. mod. Pappel |  | Fichte, th. mod. Pappel, Fichte | 3-fach-MIG (Ug = 0,7 W/(m² K)) | Polyurethan (λ = 0,019 W/(m K)) | Dämmstoff nur im Blendrahmen | 0,84 |
| Integral-fenster |  | Fichte | 3-fach-MIG (Ug = 0,7 W/(m² K)) | Aerogel (λ = 0,013 W/(m K)) | Kunststoffwinkel zur Verglasung | 0,82 |
| Verbund-fenster |  | Fichte | 3-fach-MIG (Ug = 0,7 W/(m² K)) | – | außen Float 4 mm | 0,73 |
| Kasten-fenster |  | DRM bzw. Kiefer | 2 x 2-fach-MIG (Ug = 1,1 W/(m² K)) | – | – | 0,67 |
| Berechnungsgrundlage Einfachfenster 1,23 m x 1,48 m (weitere Details im Abschlussbericht enthalten) 1 MIG Mehrscheiben-Isolierglas |